## Slide 1
프로젝트
기획발표
1차 프로젝트 기획 발표 · 2026.10.16
Team KAFKA
로봇 액추에이터 감속기 조립·검사 자동화 라인

## Slide 2
01
팀 소개
02
주제 선정
03
현행 공정 분석
04
자동화 라인 설계
05
레이아웃 설계
06
해석 기획
07
구현 범위와 일정
08
출처 · Q&A
목차
02

## Slide 3
팀 소개
01

## Slide 4
로봇의 움직임과 공정의 동작
로봇을 활용한 생산 자동화
가상공장 및
생산 시스템
제조공정에 대한 지식과 이해
공정·설비·로봇을 하나로 구성하는 설계
K
Kinetic
A
Automation
F
Factory
K
Knowledge
A
Architecture
"제조공정에 대한 지식을 바탕으로 로봇과 자동화를 연결하여 하나의 가상공장으로 구현하는 사람들"
01 · 팀 소개
팀명 KAFKA의 의미
04

## Slide 5
팀장 · 총괄
위상경
일정·방향 총괄, 볼트 체결 해석 시나리오
문서
김석현
회의록, 발표 자료 통합
모델링
이경준
하우징·감속기·케이스 부품 모델링
DATA
원정빈
자료조사, 클라우드 데이터 관리
레이아웃
박정호
컨베이어 라인 배치, 공정·설비 레이아웃
05
시뮬레이션
김민서
해석기획 (SIMULIA), 공정 시뮬레이션
(DELMIA)
01 · 팀 소개
팀 구성과 담당역할

## Slide 6
주제 선정
02

## Slide 7
07
원가의 30~50%
LP Information

## Slide 8
BSR070 R5 · 완료된 조립
대상
관절 감속기 단품 (조립·검사까지)
모델 (R5)
외형 Ø73 × 34.5 mm · 0.64 kg · 50부품
구성
외치기어 1장 · 출력핀·부시 각 8개 · 볼트 20개
감속비
49 : 1 (제조사 사양 BSR 070-049)
외형·장착부 = 제조사 공개 STEP · 감속비·질량 = 제조사 사양표 · 내부 치수·치형 = 검토용 재구성 · 필수 3 · 05
08
02 · 제조 아이템 · 액추에이터의 핵심 부품
선정 모델 — BSR070 사이클로이드 감속기

## Slide 9
노랑 = 외치기어, 보라 = 입력축
팀 R5 모델(BSR070-049_R5_Bearing_Simplified_50_Parts.step) 렌더 · 분해 간격은 식별용 · 필수 3 · 06
부품 묶음
입력·출력 커버
내치기어 링(하우징) · 외치기어 입력축 (편심 저널 1개)
출력 플랜지 · 출력핀
출력 부시
베어링 (단순 링)
오일실 2 · 가스켓 2
커버 볼트 (앞·뒤 각 10)
개수
2
2
1
9
8
4
4
20
09
02 · 감속기 3D 모델
50개 부품을 8개 묶음으로 정리한 3D 모델

## Slide 10
현행 공정 분석
03

## Slide 11
11
11
현대 아틀라스공정 목표 약 하루 6~7000개!

## Slide 12
자동화 라인 설계
04

## Slide 13
셀마다 로봇·지그 중복 → 투자비 증가
셀 간 이송을 AMR 다수가 담당
셀 + AMR (검토안)
결론: 단일 품종 · 자동화 우선 → 컨베이어 라인 채택 | 셀 방식은 다품종 확장 단계에서 재검토
고정 택트 · 병목 스테이션이 바로 보임
스테이션마다 인라인 판정, NG 즉시 배출
참고 사례: Eyou·포산 관절 모듈 자동 라인(푸둥신구·China Daily), HMGICS 셀 생산(현대자동차그룹)
컨베이어 라인 (채택)
13
04 · 구현 방식
컨베이어 라인을 택한 이유 — 자동화 우선

## Slide 14
영상: Bonsystems Global BSR 080 조립 영상 캡처 · 3D: 팀 R5 모델 렌더 · 장면 대응은 팀 판단 · 필수 7 · 16
서브① 입력 커버 조립
커버에 베어링(6901)·오일실 압입 · 자동
서브② 편심축·기어 조립
편심 베어링·편심축을 외치기어에 조립 ·
반자동
01 하우징 투입
내치기어 링을 팔레트에 안착, 제품 ID
스캔
위 = BSR 080 조립 영상(같은 시리즈) · 아래 = BSR070 R5 모델, 주황 = 이 단계에서 넣는 부품
02 입력 커버 결합
서브①을 하우징에 올리고 끼움 깊이 확인
14
04 · 단계별 조립 모습
조립 단계 ① — 서브조립과 투입

## Slide 15
03 입력측 볼트 10개
토크–각도 창으로 판정, 체결 후 반전
04 편심축·기어 삽입
서브②를 회전 탐색하며 내치기어에 맞물림
05 부시 8개 · 그리스
기어 구멍에 부시 삽입, 그리스 정량 토출
06 출력 플랜지 삽입
출력핀 8개가 부시를 관통, 삽입 하중 감시
15
04 · 단계별 조립 모습
조립 단계 ② — 체결과 내부 조립
영상: Bonsystems Global BSR 080 조립 영상 캡처 · 3D: 팀 R5 모델 렌더 · 장면 대응은 팀 판단 · 필수 7 · 16
위 = BSR 080 조립 영상(같은 시리즈) · 아래 = BSR070 R5 모델, 주황 = 이 단계에서 넣는 부품

## Slide 16
07 출력 주베어링 압입
45×55×6 베어링, 힘–변위 3창 판정
08 출력 커버 · 볼트 10개
오일실·가스켓 포함, 토크–각도 창
09 기능 검사
회전 토크·백래시 → OK / NG / 보류
나머지는 모두 손작업 — 우리 라인의 자동화 대상
영상의 BSR 080은 외치기어 2장, 우리 R5 모델은 1장으로 가정
영상에서 설비를 쓰는 단계는 프레스 압입 하나
16
04 · 단계별 조립 모습
조립 단계 ③ — 출력측 조립과 검사
영상: Bonsystems Global BSR 080 조립 영상 캡처 · 3D: 팀 R5 모델 렌더 · 장면 대응은 팀 판단 · 필수 7 · 16
위 = BSR 080 조립 영상(같은 시리즈) · 아래 = BSR070 R5 모델, 주황 = 이 단계에서 넣는 부품

## Slide 17
레이아웃 설계
05

## Slide 18
스테이션별 부품 키트를 라인 옆에 채워 라인이 멈추지 않게 함
배출 포트에서 NG → 재작업, 보류 → 격리, OK → 출하. 시뮬레이션 시연 대상
그리스·볼트·씰 잔량에 따라 보충
하우징 팔레트를 라인에 올릴 때 제품 ID 대조, 불일치는 투입 안 함
① 라인 사이드 공급
③ NG 반출 · 검사 결과 분기
② 오투입 차단
④ 소모품 보급 (확장)
18
05 · 첨단 이송 시스템
라인 내부는 컨베이어, 외부 물류는 AMR

## Slide 19
자동
로봇 · 01–03
하우징 투입 · 입력 커버 결합 · 볼트 체결 · 반전
반자동
작업자 · 서브②
편심축·편심 베어링을 외치기어에 조립, 편심 방향 확인 (지그·비전)
곡선 판정 NG · 검사 보류 → 라인에서 배출 → AMR이 재작업·격리 구역으로 이송 → 작업자가 원인 확인
자동
로봇 · 04–09
기어 삽입 · 부시·플랜지 · 압입 · 체결 · 검사
예외가 생기면 작업자가 개입
19
05 · 자동·반자동 연계
작업자는 서브조립과 예외 처리를 담당

## Slide 20
① 메인 라인
불량은 라인 밖 중앙 데스크에서 고치고, 고친 제품은 불량이 난 공정으로 반환
② 재작업 데스크
③ AMR 두 동선
U자 컨베이어, 한 방향 흐름
부분 조립품 2종, 라인 옆에서 중간 투입
끝에서 OK 제품 출하 대기
U자 안쪽 중앙에 배치
NG 입고 버퍼 → 분석·수리
→ 수리 완료 버퍼
보류 격리 · 폐기 · MES 기록
안쪽: 불량 순환 루트 (한 방향)
바깥: 부품 공급 루트
스테이션마다 N·R 포트
N 불량 배출 · R 수리품 복귀
20
05 · 레이아웃 스케치
공정 레이아웃

## Slide 21
21

## Slide 22
해석 기획
06

## Slide 23
07 스테이션 (주 베어링 압입단계)
출력 주베어링 압입
03 · 08 스테이션 (볼트체결 단계)
커버 볼트 체결 (각 10개)
해석 결과 → 스테이션 판정 기준 → DELMIA 검사 분기(OK / NG) 조건
01 ~ 09 팔레트 지그
하우징 클램핑 고정
대상 공정
② 볼트 체결 토크
③ 팔레트 지그 하우징 변형
① 베어링 압입
23
06 · 해석 기획 · 선정 기준: 조건 편차가 제품 불량으로 직결되는 공정
공정 조건 검증을 위한 해석 계획

## Slide 24
구현 범위와 일정
07

## Slide 25
대상
감속기 BSR070
서브조립 지그 · 반전 유닛
프레스 · 체결 스핀들
지그 · EOAT
컨베이어 · 스테이션 설비 · AMR
표현 수준
부품 50개 · 조립 순서가 보이는 수준
위치결정 기준면이 보이는 수준
외형 · 스트로크가 보이는 수준
해석 대상 형상이 보이는 수준
배치 · 동작이 보이는 수준
25
07 · 설계 표현 범위
대상별 모델링 표현 수준

## Slide 26
규격 부품 모음: 베어링 · 볼트 · 오일 씰
자주 쓰는 템플릿·재질·해석 설정
Library
Favorite
보관: team-KFKA/KAFKA-PROJECT (git lfs) · 회의록: 팀스트링_날짜_간략한 회의주제
파일명 규칙(안) KAFKA_구분_부품_rev — 예: KAFKA_PRT_G02- ExtGear_R5
String
26
07 · Cloud DATA 관리
설계 데이터 및 산출물 관리

## Slide 27
1차 기획 오늘 발표
교육·자문
기획·주제
모델링
레이아웃
해석
시뮬레이션
발표·문서
9월
1차 중간
1차 최종
2차 기획
10월
2차 중간
11월
최종 점검
12월
최종 발표
10/16
11/2
11/17
11/23
12/3
12/16
12/18
27
SIMULIA
DELMIA 강의
주제
주제 확정
부품
공정 세분화
해석 기획
체결 해석
변경 시 재작업
로봇
물류
통합
회의록 · 주간 일정표 상시 업데이트
지그
조립
개념안
상세
07 · 일정
주요일정 간트차트

## Slide 28
뉴스핌 — 제조AI 2030 전략(2026.6.29)
로봇신문 — 2026 첨단제조로봇 실증사업
Korea JoongAng Daily — 액추에이터, 휴머노이드 경쟁의 새 전장 뉴시스(파이낸셜뉴스) — 현대차그룹 2028 휴머노이드·액추에이터 양산 디지털데일리 — 삼현, 휴머노이드 액추에이터 양산 (2026.7.8) 푸둥신구 — Eyou 관절 모듈 자동 라인 (2026.1.29)
China Daily — 포산 휴머노이드 자동 라인 (2026.4.7)
현대자동차그룹 — HMGICS 셀 생산 (비교 검토)
28
08 · 출처 ①
정책 · 기사 · 업계 사례

## Slide 29
29
08 · 출처 ②
기술자료 · 영상
미스미 — 볼 베어링 조립
미스미 — 볼트 체결토크·초기 체결력
Control Engineering — 베어링 압입의 힘–변위 감시
Nabtesco — RV 감속기 운영 매뉴얼
Global O-Ring — 오일 씰 설치 가이드
본시스템즈 — 로봇 감속기 조립 영상
Bonsystems Global — BSR 080 감속기 조립 과정 (조립 순서 참고) 본시스템즈 — BSR 시리즈 사양 · 공개 CAD (BSR070 외형)
GB/T 43200-2023 — 로봇 관절 시험 방법 (미리보기)
LP Information, Inc.보고서 요약·원문 영어, 번역 캡처(2026.7.10)
Global O-Ring — 오일 씰 설치 가이드

## Slide 30
Q&A
KFKA